УТВЕРЖДАЮ: Глава Северного сельского поселения ____________________С.В. Крымский « ____ » ______________ 2013 года

Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта

Начальная (максимальная) цена контракта (363800 руб. 00 коп.) была установлена на основании расчета средней цены, рассчитанной по данным коммерческих предложений поставщиков, на обеспечение  резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения (приобретение передвижной электростанции АД-50 или эквивалента)

| Наименование товара | Характеристики товара | Количество товара, единица измерения | Коммерческие предложения поставщиков, цена за ед. измер. (рублей) | Среднерыночная цена за 1 единицу товара (Цср.) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 Поставщик (Ц 1) | 2 Поставщик (Ц 2) | 3 Поставщик (Ц 3) |  |
| Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения (приобретение передвижной электростанции АД-50 или эквивалента) | Исполнение - под капотом на одноосном прицепе; номинальная мощность –50 кВт; номинальная мощность - 62,5 кВА; максимальная мощность – не менее 55 кВт; максимальная мощность – не менее 68,7 кВА; коэффициент мощности - 0,8; напряжение – 400/230 В; частота тока – 50 Гц; система охлаждения - жидкостная; генератор – TSS-SA-50 или эквивалент; частота вращения двигателя – 1500 об/мин; степень автоматизации - 1; количество фаз – 3 (изолированная нейтраль); тип топлива – дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82); топливный бак – не менее 140 л; система запуска – электростартер; регулятор напряжения – электронный; система управления электростанцией – на базе контроллера Harsen или эквивалента; двигатель – «Mitsudiesel» или эквивалент; класс изоляции генератора – Н; дополнительное оборудование: комплект аккумуляторных батарей (2шт.) с комплектом проводов - 6СТ-90А или эквивалент | 1 шт. | 362 900.00 | 410 000.00 | 318 500.00 | 363 800.00 |
| Расчет среднерыночной цены | Цср = (Ц1+Ц2+Ц3)/ 3= 362900.00+410000.00+318500.00= 363800.00 |
| Начальная цена контракта |  |  |  |  | 363 800.00 |

Согласно коммерческим предложениям поставщиков цены указаны с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Начальник сектора экономики и финансов   ______________________ Е.Н. Нестерова

(подпись)

Специалист по экономике 2 категории          ______________________  В.И. Фёдорова

(подпись)